## Slide 1
计算机组成原理与体系结构 复习课 I
赖晓铮

## Slide 2
考试三注意
1. 能写的尽量写，解答不要留空。
2. 做题要仔细，格式要注意，按步骤给分。
3. 没有过程只有答案，或者过程明显错误而答案却
正确的，整题没分。

## Slide 3
第一章 概论

## Slide 4
通用计算机分类

## Slide 5
计算机系统的层次结构（硬件）
第一层次：数字逻辑层
问题：使用何种线路和如何存储信息、传送信息、
运算和加工信息。
第二层次：微体系结构层
问题：需设置哪些功能部件，每个部件如何组成和
怎样运行，部件之间如何相互连接并协同工作
第三层次：指令系统层
问题：确定使用哪些指令，指令能处理的数据类型
和对其运算所有的算法，指令的格式和完成的功能。

## Slide 6
1.5 计算机系统的层次结构（软件）
微指令直接由硬件执行。
由微程序解释机器指
令系统，属硬件级。
由操作系统程序实现。
由汇编程序支持执行。
由高级语言编译程序
支持执行。
计算机系统的层次结构
第5层
编译程序
高级语言层
第4层
汇编程序
汇编语言层
第3层
操作系统
操作系统层
第2层
微程序
机器语言层
第1层
微指令直接由硬件执行
微程序设计层

## Slide 7
1.5.3 三个常用术语的物理概念
1.计算机体系结构
计算机体系结构(computer architecture)这个专门术语已被广泛使用，它定义为机器程序员所看到的传统机器级别所具有的属性，其实质是确定计算机系统中软/硬件的界面。

## Slide 8
  2.计算机组成
  计算机组成（computer organization）也
  译成计算机组织，指的是计算机体系结构的逻辑
  实现，包括物理机器级内的数据流和控制流的组
  成以及逻辑设计等。它着眼于物理机器级内各事
  件的排序方式与控制方式，各部件的功能以及各
  部件的联系。
1.5.3 三个常用术语的物理概念

## Slide 9
3.计算机实现
计算机实现（computer implementation）指的是计算机组织的物理实现，它着眼于器件技术和微组装技术。包括处理机、主存等部件的物理结构，器件的集成度和速度，模块、插件、底板的划分与连接，信号传输，电源、冷却及整机装配技术等。
1.5.3 三个常用术语的物理概念

## Slide 10
计算机体系结构的发展
冯·诺依曼计算机的主要特点是：
▪ 存储程序方式，按地址访问；
▪ 指令顺序执行；
▪ 单元定长的一维线性空间存储器；
▪ 使用低级机器语言，数据以二进制表示；
▪ 单处理机结构，以运算器为中心。
改进后的冯·诺依曼计算机使其从原来的以运算器为中心演变为以存储器为中心。从系统结构上讲，主要是通过各种并行处理手段提高计算机系统性能。

## Slide 11: Structure - Top Level
Computer
Main
Memory
Input
Output
Systems
Interconnection
Peripherals
Communication
lines
Central
Processing
Unit
Computer

## Slide 12: Structure - The CPU
Computer
Arithmetic
and
Login Unit
Control
Unit
Internal CPU
Interconnection
Cache
CPU
I/O
Memory
System
Bus
CPU

## Slide 13
CPU如何区分读出的代码是指令还是数据？
指令流：时间：取指周期，空间：内存到指令寄存器
数据流：时间：执行周期，空间：内存到数据寄存器

## Slide 14
计算机体系结构的分类
按指令流和数据流的多倍性概念进行分类：
（1）单指令流单数据流SISD ，传统的单处理机属于SISD计算机。
（2）单指令流多数据流SIMD，并行处理机是SIMD计算机的典型代表。
（3）多指令流单数据流MISD ，实际上不存在，但也有学者认为存在 。
（4）多指令流多数据流MIMD ，包括了大多数多处理机及多计算机系统。

## Slide 17
第二章 运算方法和运算器

## Slide 18: 2.1 数据与文字的表示方法
2.1.1 数值的机器码表示
④ 机器数的形式：原码，补码，移码，反码
① 码 制： 计算机中表示数的大小和正负的方法。
② 机器数(机器码) ：计算机内部编码表示的数，
③ 真 值： 机器数原来的数值称为真值；

## Slide 19
【例1 】以定点整数为例,用数轴形式说明原码、补码、反码表示范围和可能的数码组合
2.1.1 数值的机器码表示

## Slide 20
补码的几何描述

## Slide 21
【例2.3】 已知[X]补=010011011，求X=?
解: X = 0×28 + 1×27 +0×26 +0×25 + 1×24
+1×23 +0×22 +1×21 +1×20
= 155
【例2.4】 已知[X]补=110011011，求X=?
解: X = -1×28 + 1×27 +0×26 +0×25 + 1×24
+1×23 +0×22 +1×21 +1×20
= -256+155
= -101

## Slide 22: 2.1.2 数值数据的定点表示
常用的定点数表示：（符号位和数值域 两部分组成）
X0
.X1 X2 · · · Xn-1
符号位
数值域(尾数)
原码：–(1–2–n+1)～+(1–2–n+1)
补码： –1～+(1–2–n+1)
定点表示法：小数点的位置固定不变；
定点机：数是用定点表示的计算机。
① 纯小数：定点于数的最高位之前
表数范围：

## Slide 23: 2.1.2 数值数据的定点表示
② 纯整数：定点于数的最低位之后
X0
X1 X2 · · · Xn-1 .
符号位
数值域(尾数)
原码、反码：–(2n-1 –1)～+(2n-1 –1)
补码、移码： –2n-1～+(2n-1 –1)
表数范围：
常用的定点数表示：

## Slide 24
【例2.8 】机器字长16位，定点表示，尾数15位，数符1位问：
（1）定点原码整数表示时，最大正数是多少？最小负数是多少？
（2）定点原码小数表示时，最大正数是多少？最小负数是多少？
解：定点原码整数表示
最大正数值＝（215－1 ）10＝ （＋32767）10
最小负数值＝ － （215－1 ）10＝ （ － 32767）10
0 111 1111 1111 1111
1 111 1111 1111 1111

## Slide 25
定点原码小数表示
最大正数值＝（ 1－ 2-15 ）10
＝ （＋0.111 1111 1111 1111）2
最小负数值＝ －（ 1－ 2-15 ）10
＝ （ － 0.111 1111 1111 1111 ）2
0 111 1111 1111 1111
1 111 1111 1111 1111

## Slide 26
2.2 定点数的加减法运算及加法器

## Slide 27
所以， X+Y= +0.0110
例：X=+0.1011，Y＝-0.0101，求X+Y
解： [X]补= 0.1011 ， [Y]补= 1.1011
② 参加运算的操作数和运算结果均为补码形式表示。
补码加法的两个特点：
① 符号位作为数的一部分参加运算, 符号位的进位丢掉。

## Slide 28
∴ x – y = - 0.0110 -(- 0.1010)
= +0.0100
【例2.14】 已知[x]补＝1.1010, [y]补＝1.0110,
求[x-y]补。
解：
[x - y]补=[x]补+[- y]补
[- y]补=0.1010
∴ [x - y]补=1.1010+0.1010
=10.0100=0.0100 (mod 2)
用真值运算并加以验算
∵ x= - 0.0110 y= - 0.1010

## Slide 29
溢出：运算结果超出机器的表数范围
正溢：两个正数相加,结果大于机器所能表示的最大正数。
负溢：两个负数相加,结果小于机器所能表示的最小负数。
-1
0
1
负溢
可表示的数
正溢
2 . 2. 3 溢出及其判别:

## Slide 30
补码的几何描述

## Slide 31: 2 . 2. 3 溢出及其判别:
（1) 单符号位的判溢
两操作数同号且和数的符号与操作数的符号不同。
【例】 设字长为8位(包括1位符号)，若十进制数
x= –73，y= –83，用二进制补码求[x+y]补。
解：
x=(–73)10=(–1001001)2，[x]补＝10110111
y=(–83)10=(–1010011)2，[y]补＝10101101
则 [x+y]补=10110111+10101101
=01100100 （溢出）

## Slide 32: 2 . 2. 3 溢出及其判别:
（1) 双符号位的判溢: 01/10
两个符号位出现“01”，表示已经溢出，结果大于+1。
[X+Y]补 01.0100
例如：X = +0.1100，Y=+0.1000，求X+Y
解： [X]补=00.1100， [Y]补=00.1000
[X]补 00.1100
+ [Y]补 00.1000

## Slide 33
符号位“11”，表示未溢出， 故 X-Y = -00100
[X-Y]补 11 11100
题 2-6(3)：X=10111，Y=11011，求X-Y
解： [X]补=00 10111， [Y]补=00 11011
[X]补 00 10111
+ [-Y]补 11 00101
注意: 补码只有加法,没有 -[X]补
[-Y]补=11 00101

## Slide 34
1．全加器
（2）一位全加器的逻辑图和符号表示
Ci+1=Ai·Bi+ (Ai⊕Bi)·Ci
Fi = Ai⊕ Bi⊕Ci
2.2.4 二进制并行加减法器

## Slide 35
B’n-1
B’n-2
B’1
A0
Fn-1
OF
M=1减
C0
C1
C2
Cn-2
Cn-1
Cn
FA
FA
FA
FA
Bn-1
An-1
Bn-2
An-2
A1
B1
B0
……
…………
符号位
M=0加
方式控制M
……
Fn-2
F1
F0
图2.3 行波进位的补码加法/减法器
B’0
ta=n×2T+3T×3=(2n+9)T
（4）n位串行进位加减法器结果形成时间

## Slide 36: 题2-11 加法器进位链
C1=Y0+X0C0
C2=Y1+X1C1 =Y1+X1Y0 +X1X0C0
C3=Y2+X2C2=Y2+X2Y1 +X2X1Y0 +X2X1X0C0
C4=Y3+X3C3=Y3+X3Y2 +X3X2Y1 +X3X2X1Y0 +X3X2X1X0C0
（2.30）
串行 并行
令Yn= An·Bn Xn= (An⊕Bn)
Cn+1=Yn+XnCn
称Yn为4位进位加法链的进位产生函数。
称Xn为4位进位加法链的进位传递函数。
Ci+1=Ai·Bi+ (Ai⊕Bi)·Ci

## Slide 37: 2.3 定点乘法运算

## Slide 38
|A |× |B |

## Slide 39
乘法操作过程:
am-1 ... a2 a1 a0
× bn-1 ... b2 b1 b0
am-1b0 ... a2b0 a1b0 a0b0
am-1b1 … a1b1 a0b1
am-1b2 a0b2
am-1bn-1 … a1bn-1 a0bn-1
Pm+n-1 Pm+n-2 … P2 P1 P0

## Slide 40
[BN]补
| BN |
|AN×BN|
[AN×BN]补

## Slide 41
补码：（被乘数、乘数、乘积均用补码表示）
先由补码求出原码，再求出绝对值
[AN]补→ [AN]原→ |AN | 原码与绝对值的区别？
符号位单独处理， |AN |参加运算
P2n =An⊕ Bn |P|= |AN |× |BN |
2.带符号的阵列乘法器(补码)

## Slide 42
【题2-7】
解：数据是原码
[X]原=0 11011 [Y]原=1 11111
符号位单独处理
0⊕1=1
解：数据是补码
[X]补=1 00001 [Y]补=1 00101
算前求补器输出后
|X|=11111， |Y|=11011
符号位单独处理
1⊕1=0
X=11011，Y= －11111，用原码阵列乘法器求出X×Y的值。
X=－11111，Y= －11011，用补码阵列乘法器求出X×Y的值。

## Slide 43
1 1 0 1 1
× 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1
1 1 0 1 1
1 1 0 1 1
1 1 0 1 1
1 1 0 1 1
1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
[X×Y]原=11101000101
1 1 1 1 1
× 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
|X|×|Y| = 1101000101
算后求补器输出后 [X×Y]补=01101000101

## Slide 44
【例16】 设X=+15，Y= －13，用带求补器的阵列乘法器求出X×Y的值。
解：数据是原码
[X]原=01111，[Y]原=11101
算前求补器输出后 注意：原码与绝对值区别
| X | =1111 | Y |=1101
符号位单独处理 X0⊕ Y0=0⊕ 1=1

## Slide 45
1 1 1 1
× 1 1 0 1
1 1 1 1
0 0 0 0
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 1 1
[X×Y]原=111000011
X×Y =(－11000011）2=(－ 195) 10

## Slide 46: 2.4 定点除法运算

## Slide 47
若为定点整数，则被除数X=X1 X2 X3 X4 X5 X6，除数Ｙ=Ｙ1Ｙ2Ｙ3，得到的商Q=Q1Q2Q3（Q0=0），R= R4 R5 R6。
若为定点小数，则被除数X=0.X1 X2 X3 X4 X5 X6，除数Ｙ=0.Ｙ1Ｙ2Ｙ3，得到的商Q=0.Q1Q2Q3（Q0=0），R=0.000 R4 R5 R6
计算机怎么判断？
1）恢复余数法

## Slide 48
【例2.28】x＝0.101001，y＝0.111，求x÷y。
解： [ x ]补＝0.101001
[y ]补＝0.111
[ –y ]补＝1.001
2）加减交替法

## Slide 49
被除数 x 0 . 1 0 1 0 0 1
+[-y]补 0 1 . 0 0 1
余数为负 1 . 1 1 0 0 0 1 < 0
余数为负，商0,q0＝0
控制下步做加法
+[y]补 1 0 . 0 1 1 1
余数为正 0 . 0 0 1 1 0 1 > 0
余数为正，商1,q1＝1
控制下步做减法
0 1 . 1 1 0 0 1
余数为负 1 . 1 1 1 1 1 1 < 0
余数为负，商0,q2＝0
控制下步做加法
1 0 . 0 0 0 1 1 1
余数为正 0 . 0 0 0 1 1 0 > 0
所以， x÷y＝0.101 余数 r=(0.00r3r4r5r6)=0.000110
+[-y]补
[ –y ]补＝1.001
第一步减除数y
除数右移1位,加y
除数右移2位,减y
+[y]补
除数右移3位,加y
余数为正，商1,q3＝1
[y ]补＝0.111

## Slide 50: 2.5 定点运算器的组成与结构
2．计算机的基本逻辑运算
按位求反，即求反运算使1变0，0变1。
若数x= x0x1x2…xn，则 。
2. 5. 1 逻辑运算
1．逻辑数
通常用“1”表示逻辑真，用“0”表示逻辑假的非数值数据。
（1）逻辑非（ ）运算
对两个数进行逻辑加，就是按位求它们的“或”，
若x= x0x1x2…xn，y= y0y1y2…yn，x∨y=Z= Z0Z1Z2…Zn，则 Zi=xi∨yi (i=0，1，2，…，n)。
（2）逻辑加（∨或+）运算

## Slide 51: 2.5.1 逻辑运算
（3）逻辑乘（∧或 · ）运算
对两数进行逻辑乘，就是按位求它们的“与”。
若x= x0x1x2…xn，y= y0y1y2…yn，若x∧y=Z=Z0Z1Z2…Zn，
则Zi=xi∧yi (i=0，1，2，…n)。
(4) 逻辑异（⊕）运算
若x= x0x1x2…xn，y= y0y1y2…yn，x⊕y=Z= Z0Z1Z2…Zn，
则 Zi=xi⊕yi (i=0，1，2，…n)。
对两数进行逻辑异，就是按位求它们的模2加。
解： ＝0100 x∨y＝1111 x∧y＝0001 x⊕y＝1110
【例2.29】 设两数x=1011，y=0101，求 ，x∨y，x∧y，x⊕y。
2．计算机的基本逻辑运算

## Slide 52: 2.5.1 逻辑运算
3．逻辑运算的特点
① 按位进行，各位的结果互不牵连；所以无借位，
进位，溢出等问题；
③ 每一位都可看成一个逻辑变量。 所以无符号位，
数值位，阶码和尾数的区分。
② 运算简单；

## Slide 53: 数值数据的浮点表示
小数点的位置可以在一定范围内浮动。
浮点机：数是用浮点表示的计算机。
在机器中的表示：
指数e
尾数m
m为尾数，包括数符和尾数，表示数的精度和正负。
（1）浮点数N的构成
N=Re×m
式中：
e为阶，包括阶符和阶码(整数)，
阶码位数决定了浮点数表数范围。

## Slide 54: 数值数据的定点与浮点表示
（2）规格化浮点数
例如： 2011×0.1011 ---- 规格化
2100×0.01011 ---- 非规格化
① 什么叫规格化数?
尾数的最高位为非零数值的浮点数，即
(R＝2)

## Slide 55
左规 ＝2– 100×0.11010000
例：计算0.1101×0.0001的乘积
解：
（1）定点运算： 0.1101×0.0001＝0.00001101
取高位乘积：0.1101×0.0001＝0.0000
（2）浮点运算：0.1101＝20×0.1101 , 0.0001＝2–11×0.1000
即：(20×0.1101)×(2– 11×0.1000)＝2– 11×0.01101000
为什么要规格化?
a. 使一个数的浮点表示是惟一的；
b.能保留最多的有效数字，避免丢失运算精度。

## Slide 56: 数值数据的浮点表示
（2）规格化浮点数
③ 如何实现规格化?
a.若 |m|≥1 ，则将尾数右移，每右移一位，
阶码加1，称为向右规格化，简称右规。
b.若 |m|< ，则将尾数左移，每左移一位，
阶码减1，称为向左规格化，简称左规。
2101×0.01011
= 2100×0.10110
2100×01.01011
= 2101×0.10101(1)

## Slide 57: 数值数据的浮点表示
2. 浮点数表示：
符号位 指 数 尾 数
S
E
M
阶用移码，尾数用原码，规格化尾数为1.M，
个位的“1”为隐含位。
（4）IEEE754标准—浮点表示标准化
① IEEE754的浮点数格式

## Slide 58
（4）IEEE754标准—浮点表示标准化
② 两种常用的IEEE754 浮点数据格式：
a.单精度格式(32位) :S为1位， E阶码8位，M为23位
E=(27-1)+e=127+e，
真值e=[–126, 127], 则E=[1, 254]
N=(–1)S×2E–127 ×(1.M)
b. 双精度格式(64位):符号位S为1位，阶码11位，M为52位
N=(–1)S×2E–1023 ×(1.M)
E= (210–1) +e=1023+e，
e表示数的范围是[–1022, 1023], 则E=[1, 2046]

## Slide 59
【例2.1 】x的754标准（41360000）16=（？）10
0100 0001 0011 0110 0000 0000 0000
S 阶码(8位) 尾数（23位）
解：指数 e ＝阶码－127
＝10000010 －01111111
＝00000011 ＝（3）10
1.M=1.011011000000000000＝1.011011
x ＝（－1）s×1.M×2e
＝（1.011011）×23
＝ 1011.011＝（11.375）10

## Slide 60
例:2.2
把十进制数－33.5转换为IEEE754标准的单精度规格化数的表示形式。
解: （－33.5）10=（－100001.1）2
=（－2101×1.000011）2
故规格化的浮点数：
S=1, E= 127 + 5 = 132=27+22=(10000100) 2,
1100 0010 0000 0110 0000 0000 0000 0000
C2060000H

## Slide 61
注:把十进制数－33.625转换为二进制数的表示形式。
解: （－33.625）10=（－100001.101）2
十进制 余数 二进制 十进制小数 二进制小数
33 100001. 0.625 0.101
/2 16 1 10000.1 ×2 1.25 1.01
/2 8 0 1000.0 ×2 0.5 0.1
/2 4 0 100.0 ×2 1.0 1.0
/2 2 0 10.0
/2 1 0 1.0
/2 0 1 0.1

## Slide 62: 2.6 浮点运算方法和浮点运算器
① 浮点加减法
（Ex＜Ey )
浮点数的运算包括了阶和尾数两部分的运算，
它们的运算可以使用任一种相应的定点运算进行。
（Ex≥Ey）
或
（2.52）
② 浮点乘法：
③ 浮点除法：
（ ≠0）

## Slide 63
2.取大阶Max(Ex，Ey)，尾数相加减。
3.结果规格化 (尾数是规格化的数）
4. 舍入处理
:尾数右移时，为减少误差，需进行舍入处理。
5. 溢出及其处理
1.对阶---使两个浮点数阶码取得一致的过程。
2. 6. 1 浮点加减法运算
（Ex≥Ey）

## Slide 64
6．浮点加减法运算操作流程
小阶加1
尾数右移1位
y变符号
x = 0?
z←x
加 法
是
是
否
图2.33 浮点加减运算操作流程
减 法
y = 0?
z←y
阶码相同?
z←另一数
尾数= 0?
否
尾数加法
（带符号）
z←0
尾数= 0?
尾数右移1位
阶码加1
尾数上溢
报告上溢
阶码上溢
否
尾数左移1位
阶码减1
报告下溢
阶码下溢
已是规格化
取指定位数，舍入处理
否
是
是
是
是
否
否
是
否
否
是
是
否
结 束
0操作数检查
对阶操作
尾数加减
结果规格化

## Slide 65
上式中（1）表示My右移一位后移出的最低位尾数（不要丢弃！）
【例2.34】 设二进制数x=2– 010×0.10010010，y=2– 011×(– 0.11110111)，阶6位（包括2位阶符），尾数10位(包括2位尾符），用补码浮点运算求x+y的值。
解：从给定条件得到2个操作数浮点表示的机器数为：
[x]浮=11 1110，00.10010010
[y]浮=11 1101，11.00001001
(1) 求阶差并对阶
[ΔE]补=[Ex]补+[– Ey]补=111110+000011=000001
即ΔE=1，y的阶码小，应将My右移一位，Ey加1。
[y]浮=11 1110，11.10000100 (1)

## Slide 66
由于两位阶符为11，不是01，因此无溢出。
最终的结果为 x+y=2– 101×0. 10110100
00. 10010010
+ 11. 10000100 (1)
00. 00010110 (1)
（2）将对阶后的尾数相加
（3）规格化处理并舍入
运算结果尾数不是规格化，此处应执行左规处理，
尾数左移3位 00.00010110（1）→ 00. 10110100
阶码减3, 用加二进制数[– 11]补=111101，
111110+ [– 11]补=111110+ 111101=111011
[x+y]浮=111011，00. 10110100
（4）溢出检查

## Slide 67
【题2-9(1)】 设二进制数x=2– 011×0.100101，y=2– 010×(– 0.011110)，阶3位,尾数6位, 按照 浮点运算 求[x+y] , [x-y] 。
解：从给定条件得到2个操作数浮点表示的机器数为：
[x]浮=11 101，0.100101
[y]浮=11 110，1.100010
(1) 求阶差并对阶
[ΔE]补=[Ex]补+[– Ey]补=11 101 + 00 010=11 111
即ΔE= – 1，x的阶码小，应将Mx右移一位，Ex加1。
[x]浮=11 110，0.010010 (1)
[ Ey ]补= 11 110 故 [ – Ey ]补= 00 010
[-y]浮=11 110，0.011110
注意: 必须有求阶差的过程!不能用＞＜判断!

## Slide 68
0. 010010 (1)
+ 1. 100010
1. 110100 (1)
（2）将对阶后的尾数相加
规格化处理:
尾数左移2位 1.110100（1）→ 1. 010010
阶码减2, 11 110 + [– 10]补=11 110+ 11 110=11 100
[x+y]浮=11 100，1. 010010
[x+y] = (-0.101110)×2-100
+[y]浮=11 110，1.100010

## Slide 69
0. 010010 (1)
+ 0. 011110
0. 110000 (1)
（3）将对阶后的尾数相减
舍入处理(朝0舍入) 必须说明舍入方式
0.110000（1）→ 0. 110000
[x-y]浮=11 110，0. 110000
[x-y] = (0.110000)×2-010
+[-y]浮=11 110，0.011110

## Slide 70: 2. 6. 2 浮点乘除法运算
则
1．浮点乘法运算
浮点乘法运算包括以下四个步骤：
(3）尾数相乘
(4) 结果规格化
用相应机器数的定点乘法算法进行
(2）阶码相加
(1）对被乘数和乘数判零

## Slide 71
1．流水线原理
流水线技术是指：将一个重复的时序过程分解成为若干个子过程，而每个子过程都可有效地在其专用功能段上与其他子过程同时执行。
流水线技术（ 时间并行技术）
(1) 流水过程由多个相联系的子过程组成，每个 子过程称为流水线的“级”或“段”。“段”的数目称为流水线的“深度”。
(2) 每个子过程由专用的功能段实现；
流水线技术特点

## Slide 72
(4) 流水线需要有“通过时间”（第一个任务流出结果 所需的时间），在此之后流水过程才进入稳定工作状 态，每一个时钟周期流出一个结果；
(3) 各个功能段所需时间应尽量相等，否则，时间长 的功能段将成为流水线的瓶颈，会造成流水线的 “堵塞”和“断流”。这个时间一般称为时钟周期
(5) 流水技术适合于大量重复的时序过程，只有输入 端能连续地提供任务，流水线效率才能充分发挥。
流水线技术特点

## Slide 74
四级流水浮点加/减运算的基本结构
S4
L
S3
L
S2
L
S1
L
输入
输出
L
时钟C
流水线需在各个过程段之间设置高速缓冲寄存器L
线性流水线时钟周期 τ=max{τi}+τl =τm+τl
式中max{τi}表示取所有过程段中所需的最长操作时间。

## Slide 75
从理论上说，一个具有 k级过程段的流水线处理n个任务所需的时钟周期数为：
非流水线的硬件来处理n个任务所需的时钟周期数为：
TL=n×k
Tk=k+(n – 1)
K级线性流水线的加速比CK
Ck=TL / Tk=(n×k) / [k+(n – 1)] 当n>>k时，Ck→k
可见，理论上k级线性流水线处理速度几乎是非流水线处理速度的k倍。

## Slide 76: 2.6.3 浮点运算器流水线
包括四步：求阶差、对阶、尾数（加/减）运算和结果规格化处理。
(1) 浮点加减法运算步骤
图2.35 浮点加减运算执行次序
τ1
求阶
差
(S1)
对阶
(S2)
尾数
运算
(S3)
规格
化处
理
(S4)
τ2
τ3
τ4
2．浮点加法流水线原理

## Slide 77
【例2.37】 设由四级过程段组成浮点流水加/减法的运算过程，并设每个过程段所需的时间为：求阶差τ1＝70ns，对阶τ2=60ns，相加τ3=90ns，规格化τ4＝80ns，缓冲寄存器L的延时τL=10ns，求：(1) 4级流水线加法器的加速比是多少？(2) 如果每个过程段的时间都相同，设都为75ns（包括缓冲寄存器的延时）时，加速比又是多少？
(2) 当每个过程段的时间都是75ns时，
则加速比为：Ck = 300/75 = 4
解：
(1) 加法器的流水线时钟周期至少为：τ＝90ns + 10ns
如果采用通用的逻辑电路，但不是流水线方式，则浮点加法所需的时间为τ1 +τ2 + τ3 +τ4 = 300ns
因此，4级流水线加法器的加速比为
Ck = 300/100 = 3

## Slide 78
第三章 存储器

## Slide 79: 存储器的层次结构
访问速度越来越快
存储容量越来越大，每位成本越来越低

## Slide 80
存储器的主要性能特性比较
存储器 层次 | 通用 寄存器 | Cache | 主 存储器 | 磁盘 存储器 | 脱机 存储器
存储周期 | <10ns | 10～60 ns | 60～300ns | 10～30 ms | 2～20 min
存储容量 | <512B | 8KB～2MB | 32MB～1GB | 1GB～1TB | 5GB～10TB
价格 | 很高 | 较高 | 高 | 较低 | 低
材料工艺 | ECL | SRAM | DRAM | 磁表面 | 磁、光等
ms（毫秒），μs（微秒），ns（毫微秒）
1s=1000ms，1ms=1000 μs

## Slide 81: SRAM存储器的特点
使用双稳态触发器表示0和1代码。
电源不掉电的情况下，信息稳定保持（静态）。
存取速度快，集成度低（容量小），价格高。
常用作高速缓冲存储器Cache。

## Slide 82: DRAM存储器的特点
使用半导体器件中分布电容上有无电荷来表示0和1代码。
电源不掉电的情况下，信息也会丢失，因此需要不断刷新。
存取速度慢，集成度高（容量大），价格低。
常用作内存条。

## Slide 83: SRAM和DRAM的对比
比较内容 | SRAM | DRAM
存储信息0和1的方式 | 双稳态触发器 | 极间电容上的电荷
电源不掉电时 | 信息稳定 | 信息会丢失
刷新 | 不需要 | 需要
集成度 | 低 | 高
容量 | 小 | 大
价格 | 高 | 低
速度 | 快 | 慢
适用场合 | Cache | 主存

## Slide 84
解：
16K*8位的DRAM芯片中，存储电路由128行×128列的存储矩阵组成。
隐含条件: 单元刷新间隔是2ms。
题 3-3(2)：设存储器读/写周期为0.5μs, CPU在1μs内至少要访问一次，求刷新方式?
集中式刷新
分散式刷新
异步式刷新

## Slide 85
集中式刷新
在2ms单元刷新间隔时间内，集中对128行刷新一遍，所需时间128×500ns=64μs，其余时间则用于访问操作。
在内部刷新时间（64μs）内，不允许访存，这段时间被称为死时间。

## Slide 86
分散式刷新
在任何一个存储周期内，分为访存和刷新两个子周期。
  访存时间内，供CPU和其他主设备访问。
  在刷新时间内，对DRAM的某一行刷新。
存储周期为存储器存储周期的两倍，即500ns×2＝1μs
刷新周期缩短，为128× 1 μs ＝128 μs。在2ms的单元刷新间隔时间内，对DRAM刷新了2ms÷128μs遍。

## Slide 87
  异步刷新采取折中的办法，在2ms内分散地把各行刷新一遍。
  避免了分散式刷新中不必要的多次刷新，提高了整机速度；同时又解决了集中式刷新中“死区”时间过长的问题。
  刷新信号的周期为2ms/128=15.625μs。让刷新电路每隔15μs产生一个刷新信号，刷新一行。
异步式刷新

## Slide 89
 | 3.3.4 存储器容量的扩充 1、字长位数扩展 给定的芯片字长位数较短，不满足设计要求的存储器字长， 此时需要用多片给定芯片扩展字长位数。 三组信号线中，地址线和控制线公用而数据线单独分开连接 d = 设计要求的存储器容量 / 选择芯片存储器容量
【例3.2】利用1M×4位的SRAM芯片，设计一个存储容量为1M×8位的SRAM存储器。 解： 所需芯片数：d=（1M×8） / （1M×4）=2(片) 设计的存储器字长为8位，存储器容量不变。连接的三组信号线: 地址线、控制线公用，数据线是双向的，分高4位、低4位，与SRAM芯片的I/O端相连接。

## Slide 90: 图3.25 1MB RAM
8
I/O
……
A0
D0
7
I/O
6
I/O
5
I/O
4
I/O
3
I/O
2
I/O
1
1Mⅹ1
I/O
中 央
处理器
(CPU)
数据总线
地址总线
D7
A19
WE

## Slide 91
2、字存储容量扩展
给定的芯片存储容量较小（字数少），不满足设计要求的总存储容量，此时需要用多片给定芯片来扩展字数。三组信号组中给定芯片的地址总线和数据总线公用，控制总线中R/W公用，使能端EN不公用，
由地址总线的高位段译码来决定片选信号。所需芯片数仍由（d=设计要求的存储器容量/选择芯片存储器容量）决定。
  【例3.3】利用1M×8位的DRAM芯片设计2M×8位的DRAM存储器。（课本P75 图3.10） 解： 所需芯片数：d=（2M×8） / （1M×8）=2(片) 设计的存储器如图3.10所示。字长位数不变，地址总线A0~A19同时连接到两片DRAM的地址输入端，地址总线最高位有A20、/A20之分：A20作为DRAM1的片选信号，/A20作为DRAM2的片选信号，这两个芯片不会同时工作。

## Slide 92
2、字存储容量扩展

## Slide 95
A15 A14 A13 A12 A11 A10 …. A2 A1 A0
0 FFF 0 0 0 0 1 1 …. 1 1 1
0 0 0 1 1 1 …. 1 1 1
0 0 1 0 1 1 …. 1 1 1
3 FFF 0 0 1 1 1 1 …. 1 1 1
4 FFF 0 1 0 0 1 1 …. 1 1 1
5 FFF 0 1 0 1 1 1 …. 1 1 1
Y0
Y1
Y2
主存地址空间分布

## Slide 100
题 3-3(1)：16K*8位的DRAM芯片构成64K*32位存储器
，求该存储器的组成逻辑框图
8×16K
D0～D31
D0～D7
D8～D15
D16～D23
D24～D31
A0～A13
CS3
CS2
CS1
CS0
2:4 译码器
CS3
CS2
CS1
CS0
A14
A15

## Slide 101
题 3-7：ROM区域0000H~3FFFH,8K*8位的RAM芯片构成40K*16位的RAM存储区,起始地址6000H,RAM芯片有/CS和/WE控制线，CPU地址总线A15~A0，数据总线D15~D0，控制信号/R/W和/MREQ（访存），求：
（1）地址译码方案
ROM
空
RAM1
RAM2
RAM3
RAM4
RAM5
0000H
4000H
6000H
8000H
A000H
C000H
E000H
FFFFH
解： RAM1~5分别由2片8K*8位的
RAM芯片并联而成.
注： 字长、存储容量与地址空间寻址范围的关系？寻址范围有单位么？

## Slide 102
A15 A14 A13 A12 A11 A10 …. A2 A1 A0
0 FFF 0 0 0 0 1 1 …. 1 1 1
0 0 0 1 1 1 …. 1 1 1
0 0 1 0 1 1 …. 1 1 1
3 FFF 0 0 1 1 1 1 …. 1 1 1
4 FFF 0 1 0 0 1 1 …. 1 1 1
5 FFF 0 1 0 1 1 1 …. 1 1 1
6 FFF 0 1 1 0 1 1 …. 1 1 1
7 FFF 0 1 1 1 1 1 …. 1 1 1
8 FFF 1 0 0 0 1 1 …. 1 1 1
9 FFF 1 0 0 1 1 1 …. 1 1 1
Y0
Y1
Y2
主存地址空间分布
Y3
Y4

## Slide 103
题 3-7 求：（2）逻辑连接图
3:8 译码器
Y0
A13
A15
ROM
A14
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y1
Y7
RAM1
RAM2
RAM3
RAM4
RAM5
CPU
RAM1
RAM2
RAM3
RAM4
RAM5
A0～A12
D0～D15
D0～D7
D8～D15
CS
MREQ
MREQ
WE
R/W
A13
A14
A15
CS
EN
A13

## Slide 104: 3.5 并行存储器
3.5.1 双端口存储器
3.5.2 多模块交叉存储器

## Slide 105: 3.5.1 双端口存储器
定义：高速工作的存储器，同一个存储体左右两个端口各自有相互独立的读写控制电路（地址寄存器ARL、ARR和数据寄存器DRL 、DRR ）可以分别进行操作。
图3.28 双端口存储器框图
ARL
DRL
读写电路L
译码器L
存 储 体
译码器R
DRR
读写电路R
ARR
判别逻辑
AB
AB
DB
DB
CB
CB

## Slide 106: 3.5.2 多模块交叉存储器
1、存储器的模块化组织
模块板容量：16KB，板内地址码 A13~A0
（1） 顺序方式
A15A14 经译码产生选板信号。
特点：只需要一套电路 （AR，DR和读/写控制）
带宽仅为 ，T－存储周期
0
1
2
…
16383
16384
16385
16386
…
32767
32768
32769
32770
…
49151
49152
49153
49154
…
65535
模块号
15
14
13
0
数据寄存器
DB (8位)
图3.29 顺序方式
内存地址
M1
M0
M2
M3

## Slide 107: (2)交叉方式
模m交叉编址（m=2n，n为正整数）
AMj＝m×i＋j
字
AR0
0
4
…
4i+0
AR1
1
5
…
4i+1
AR2
2
6
…
4i+2
AR3
3
7
…
4i+3
模块号
15
2
1
0
内存地址
AB
…
…
…
…
65532
65533
65534
65535
M1
M2
M3
M0
DR0
DR1
DR2
DR3
DB（8位）
图3.30 交叉方式
i＝0，1，…（L－1）是单模块的单元 顺序号；
j＝0，1，…（m－1）是模块的编号。
特点：①连续的存储单元依次 分布在相邻模块内。
②用硬件的冗余换取速度。

## Slide 108: 交叉存储器工作原理：流水线执行多个独立读写操作！
(1) 等间隔时间启动
式中：T——存储周期
称为交叉存取度。
交叉存储器要求模块数必须大于或等于m,确保再次启动某模块时,前次操作已完成.

## Slide 109: (2)理想情况下，交叉存储器读取m个字所需时间
顺序方式： t2 ＝
其中，T 为存储周期， τ 总线传送周期。
由于t1< t2 ,交叉存储器的带宽确实大大提高了。.

## Slide 110
q＝64位×4＝256位
① 顺序方式和交叉方式读出4个字所需时间分别是
t1 ＝mT=4×200＝800（ns）
t2 ＝T+(m－1) τ ＝200＋3×50＝350（ns）
② 顺序方式和交叉方式的带宽分别是
B1 ＝q/ t1 ＝256÷（800×10－9）＝32×107 （位/秒）
B2 ＝q/ t2 ＝256÷（350×10－9）＝73×107 （位/秒）
【例4】 设存储器容量为32字，字长64位，模块数m=4，分别用顺序方式和交叉方式进行组织。存储周期=200ns，数据总线宽度为64位，总线传送周期 τ =50ns。问顺序存储器和交叉存储器的带宽各是多少?
【解】 顺序存储器和交叉存储器连续读出m=4个字的信息总量都是：

## Slide 111
3.6.1 cache基本原理
1.cache的功能
cache是介于CPU和主存之间的小容量存储器，存取速度比主存快。它能高速地向CPU提供指令和数据，加快程序的执行速度。它是为了解决CPU和主存之间速度不匹配而采用的一项重要技术。
辅助硬件
CPU
主存MS
Cache
辅存、主存与Cache的存储层次
辅存
cache

## Slide 112
题 3-12： 判断题
（2）访问存储器的请求是由CPU发出的
错误,访问存储器的请求可以由CPU或cache发出.
（2）CPU可以直接访问所有存储器
错误,CPU可以直接访问主存(内存),但不能直接
访问辅存(外存).
（3）cache与主存统一编址，即主存空间的某一部
分属于cache.
错误，cache独立编址，与主存空间是映射关系。

## Slide 113: Cache的原理图
相联存储器：
cache控制逻辑依据地址判断此字当前是否在 cache中：按内容指定方式 进行寻址。

## Slide 114
Cache、主存与CPU的关系
一个块由若干定长字组成的。
当CPU读取主存中一个字时，便发出此字的内存地址到cache和主存。此时cache控制逻辑依据地址判断此字当前是否在 cache中：若是，此字立即传送给CPU；若非，则用主存读周期把此字从主存读出送到CPU，与此同时，把含有这个字的整个数据块从主存读出送到cache中。由始终管理cache使用情况的硬件逻辑电路来实现替换算法。

## Slide 115: 3.5.2 主存与Cache的地址映射及变换
地址映射:
地址变换：
按某种函数（规则）把主存地址定位到Cache中。
信息按映射关系装入Cache后，CPU访存时，由主存地址变换成Cache地址的过程。
把主存和Cache划分成相同大小的若干数据块。
Cache的一个数据块，称为“行”。
主存的一个数据块，称为“块”。
cache的透明性：硬件地址变换, cache近似不存在

## Slide 116
1.全相联映射方式
主存中一个块的地址与块的内容一起存于cache的行中，其中块地址存于cache行的标记部分中。

## Slide 117
主存块号8位 cache行号3位
00010111 111

## Slide 118: 3、组相联映射（普遍采用）
B253
(a)组相联映射示意图
B254
块号
组号
Cache
标记(6位)
G0
G1
G2
G3
B255
B1
主存
……
B7
B2
B3
B0
B4
B252
B5
B6
将Cache划分成u个组，每组v行，组内采用全相联，组间采用直接映射的方式。
m= u×ν
组号 g＝j mod u
B252
B1
B2
B3
B7
B253
B254
B255
B0
B4
B5
B6

## Slide 119: Cache的读写操作
CPU在读写存储器时，Cache控制逻辑首先要依据地址来判断这个字是否在Cache中，若在Cache中，则称为“命中”；若不在，则称为“不命中”。
针对命中/不命中、读/写操作，Cache的处理是不同的：
  读命中：立即从Cache读出送给CPU；
  读不命中：通常有两种解决方法：
    A）将主存中该字所在的数据块复制到Cache中，然后再把这个字传送给CPU；
    B）把此字从主存读出送到CPU，同时，把包含这个字的数据块从主存中读出送到Cache中。

## Slide 120
3、Cache的命中率
CPU在Cache中访问到的次数n1与总的访问次数n的比，称为命中率h。
不命中率（脱靶率）：1－h
NC表示Cache完成存取的总次数，NM表示主存完成存取的总次数

## Slide 121
4、有Cache时的CPU访存平均周期ta
若tc表示命中时的cache访问时间，
tm表示未命中时的主存访问时间，
1-h表示未命中率，则cache/主存系统的平均访问时间ta为：
ta=htc+(1-h)tm （3.5）
式中： tc -- Cache存储周期
tm -- 主存存储周期

## Slide 122
设 表示主存慢于cache的倍率, e表示访问效率，
ta 表示平均访问周期, 则有:
式中 ( r=5~10为宜)
为提高访问效率，命中率h越接近1越好，r值以5—10为宜，不宜太大。命中率h与程序的行为、cache的容量、组织方式、块的大小有关。

## Slide 125
【例5】CPU执行一段程序时，cache完成存取的次数为1900次，主存完成存取的次数为100次，已知cache存取周期为50ns，主存存取周期为250ns，求cache/主存系统的效率和平均访问时间。
【解】
平均周期ta
访问效率e
命中率h
主存慢于cache的倍率 r

## Slide 134
虚实地址的变换过程（段式）

## Slide 137
虚实地址的变换过程（页式）

## Slide 140
虚实地址的变换过程（段页式）

## Slide 143: 转换后援缓冲器(TLB)/快表
由于页表通常在主存中，因而即使逻辑页已经在主存中，也至少要访问两次物理存储器才能实现一次访存，这将使虚拟存储器的存取时间加倍。为了避免对主存访问次数的增多，可以对页表本身实行二级缓存，把页表中的最活跃的部分存放在高速存储器中，组成快表。这个专用于页表缓存的高速存储部件通常称为转换后援缓冲器(TLB)。 保存在主存中的完整页表则称为慢表。

## Slide 144: 转换后援缓冲器(TLB)/快表

## Slide 146: 题9 cache访问时间为15ns，如果被访单元在主存中，需要用60ns时间将其装入cache,然后再访问。若被访单元不在主存中，则需要10ms时间将其读入主存，再装入cache访问。若cache命中率为90%，主存命中率为60%，求该系统访问一个字的平均时间。
解：
被访问字在cache中概率：0.9
不在cache中在主存中的概率：(1-0.9)*0.6=0.06
不在cache也不在主存的概率：1-0.9-0.06=0.04
故该系统中访问一个字的平均时间：
15*0.9+(15+60)*0.06+(15+60+10M)*0.04
= 400021 ns

## Slide 147
例：设某虚存有如下快表放在相联存储器中，其容量为8个存储单元，问：按如下三个虚拟地址访问主存，主存的实际地址码是多少？（设地址均为16进制）
解：(1)80000H+0324H=80324H
(2)96000H+0128H=96128H
(3)去主存中查找

## Slide 148
虚地址长度：5+10=15位
实地址长度：14位（16KB）
虚地址 0AC5(H)= 00010 1011000101
虚页2，对应实页4，对应的实地址：
0100 1011000101 即12C5(H)
虚地址 1AC5(H)= 00110 1011000101
虚页6，无对应实页，发生页面中断：
题11.在一个分页虚存系统中,用户虚地址空间为32页,页长1KB,主存物理空间为16KB,已知用户程序有10页长,若虚页0、1、2、3已经分别调入到主存8、7、4、10页中，请问虚地址0AC5和1AC5对应的物理地址是多少？