## Slide 1
第二章-重点内容
掌握定点数，浮点数，IEEE754标准浮点数表示，数的机器码表示，定点数的加减法运算，定点运算器，了解浮点数及浮点运算器

## Slide 2
题 2-1：写出下列各整数的原码、反码、补码和移码。
8位二进制数， MSB最高位(符号位)，LSB最低位。
加试一题：
[-128]原=？ [-128]反=？ [-128]补=？ [-128]移=？
解：
[-35]原=？ [-35]反=？ [-35]补=？ [-35]移=？
[-127]原=？ [-127]反=？ [-127]补=？ [-127]移=？
[-1]原=？ [-1]反=？ [-1]补=？ [-1]移=？

## Slide 3
[-35]原=1 0100011
[-35]反=1 1011100
[-35]补=1 1011101
[-35]移=0 1011101
[-128]原=?
[-128]反=?
[-128]补=1 0000000
[-128]移=0 0000000
[-127]原=1 1111111
[-127]反=1 0000000
[-127]补=1 0000001
[-127]移=0 0000001
[-1]原=1 0000001
[-1]反=1 1111110
[-1]补=1 1111111
[-1]移=0 1111111

## Slide 4
把十进制数－33.625转换为二进制数的表示形式。
例如: （－33.625）10=（－100001.101）2 ？？？
十进制 余数 二进制 十进制小数 二进制小数
33 100001. 0.625 0.101
/2 16 1 10000.1 ×2 1.25 1.01
/2 8 0 1000.0 ×2 0.5 0.1
/2 4 0 100.0 ×2 1.0 1.0
/2 2 0 10.0
/2 1 0 1.0
/2 0 1 0.1

## Slide 5
数值的机器码表示
机器数的形式：原码，补码，移码，反码 。
机器数： 计算机内部编码表示的数，称为机 器数(机器码)；
真 值： 机器数原来的数值称为真值；

## Slide 7
【反推导1】 已知[X]补=010011011，求X=?
解: X= 0×28 + 1×27 +0×26 +0×25 + 1×24
+1×23 +0×22 +1×21 +1×20
= 155
【反推导2】 已知[X]补=110011011，求X=?
解: X= －1×28 + 1×27 +0×26 +0×25 + 1×24
+1×23 +0×22 +1×21 +1×20
= －256+155= －101

## Slide 8
符号位“11”，表示未溢出， 故 X-Y = -00100
[X-Y]补 11 11100
题 2-6(2)：X=10111，Y=11011，求X-Y
解： [X]补=00 10111， [Y]补=00 11011
[X]补 00 10111
+ [-Y]补 11 00101
注意: 补码只有加法,没有 -[X]补
[-Y]补=11 00101

## Slide 9
[BN]补
| BN |
|AN×BN|
[AN×BN]补

## Slide 10: 题2-11 加法器进位链
1．全加器
（2）一位全加器的逻辑图和符号表示
Ci+1=Ai·Bi+ (Ai⊕Bi)·Ci
Fi = Ai⊕ Bi⊕Ci

## Slide 11: 题2-11 加法器的进位方式
参考 74181 ALU片内进位递推公式
令Yn= An·Bn Xn= (An⊕Bn)
C1=Y0+X0C0
C2=Y1+X1C1 =Y1+X1Y0 +X1X0C0
C3=Y2+X2C2=Y2+X2Y1 +X2X1Y0 +X2X1X0C0
C4=Y3+X3C3=Y3+X3Y2 +X3X2Y1 +X3X2X1Y0 +X3X2X1X0C0
（2.30）
Cn+1=Yn+XnCn
称Yn为4位进位加法链的进位产生函数。
称Xn为4位进位加法链的进位传递函数。
串行 并行

## Slide 12
加法器的位间进位从低位往高位逐位串行传送。
B’n-1
B’n-2
B’1
A0
Fn-1
OF
M=1减
C0
C1
C2
Cn-2
Cn-1
Cn
FA
FA
FA
FA
Bn-1
An-1
Bn-2
An-2
A1
B1
B0
……
…………
符号位
M=0加
方式控制M
……
Fn-2
F1
F0
图2.3 行波进位的补码加法/减法器
B’0
FA的左输入端 B’i=M⊕Bi
补码加法： M=0 B’i=M⊕Bi= 0⊕Bi= Bi
补码减法： M=1 B’i=M⊕Bi= 1⊕Bi=

## Slide 13: 串行加法器

## Slide 14: 并行加法器

## Slide 15: 2.1.2 数值数据的定点与浮点表示
2. 浮点数表示：
符号位 阶 尾 数
S
E
M
阶用移码，尾数用原码，规格化尾数为1.M，
个位的“1”为隐含位。
（4）IEEE754标准—浮点表示标准化
① IEEE754的浮点数格式

## Slide 16
2. 浮点数表示：
（4）IEEE754标准—浮点表示标准化
② 两种常用的IEEE754 浮点数据格式：
a.单精度格式(32位) :S为1位， E阶码8位，M为23位
E=(27-1)+e=127+e
N=(–1)S×2E–127 ×(1.M)
真值e=[–126, 127], 则E=[1, 254]
b. 双精度格式(64位):符号位S为1位，阶码11位，
M为52位。
规格化数为：
N=(–1)S×2E–1023 ×(1.M)
E= (210–1) +e=1023+e，
e表示数的范围是[–1022, 1023], 则E=[1, 2046]

## Slide 17
【例1 】x的754标准（41360000）16=（？）10
0100 0001 0011 0110 0000 0000 0000 0000
S 阶码(8位) 尾数（23位）
解：指数 e ＝阶码－127
＝10000010 －01111111
＝00000011 ＝（3）10
1.M=1.0110110000000000000000＝1.011011
x ＝（－1）s×1.M×2e
＝（1.011011）×23
＝ 1011.011＝（11.375）10

## Slide 19
例3：
把十进制数－33.5转换为IEEE754标准的单精度规格化数的表示形式。
解: （－33.5）10=（－100001.1）2
=（－2101×1.000011）2
故规格化的浮点数：
S=1, E= 127 + 5 = 132=27+22=(10000100) 2,
1100 0010 0000 0110 0000 0000 0000 0000
C2060000H